生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2022〕1号

福建中琉炭业有限公司报送的《中琉炭业4×4000吨/年纳米分子吸附新材料生产建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第 22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司在罗源湾开发区南工业区岐后路668号租赁福州刚性建材贸易有限公司 1#车间的第二、第三垮（租赁面积 8300m2）建设中琉炭业 4×4000 吨/年纳米分子吸附新材料项目，规模为年产8000吨铝基VOC吸附材料、年产8000吨纳米分子吸附新材料。

二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：

1、生活污水经厂区化粪池处理后与纯水制备产生水一起接入园区市政污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准。

2、车间进行密闭，筛分废气经布袋除尘器处理后引至15m高排气筒排放，天然气燃烧废气引至15m排气筒排放。天然气燃烧产生颗粒物、SO2排放执行《福建省工业炉窑大气污染物综合治理方案》颗粒物、二氧化硫排放限值分别不高于30 mg/m3、200 mg/m3；NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；筛分废气产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值及无组织标准。

3、合理布置厂区布局，采取综合降噪措施，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、一般工业固废统一收集后，由厂家外售或由环卫部门清运；生活垃圾统一收集后，由环卫部门清运。

三、主要污染物总量控制及调剂方案：该项目允许排放量 SO2≤0.000194吨/年，NOx≤0.432吨/年，项目投产前应取得SO2、NOx总量指标，依法申领排污许可证或者排污登记。

四、建设单位应严格落实环保“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2022年1月17日