生态环境行政主管部门审批意见：

罗环保评〔2020〕24号

上海南珊物资利用有限公司罗源分公司报送的《年产120万吨钢渣一次渣处理项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第 22条等规定，现提出以下审批意见：

- 同意你司在罗源湾开发区金港工业区上海南珊物资利用有限公司罗源分公司厂区内建设年产120万吨钢渣一次渣处理项目，项目用地面积17000m2，主厂房占地面积4050m2，建设一条年产120万吨一次渣生产线，作为宝钢德盛不锈钢有限公司配套钢渣处置项目。扩建后全厂规模为：年处理45万吨不锈钢钢渣、处理25万吨普碳钢钢渣，以及年产120万吨钢渣一次渣处理能力。

二、本项目应落实报告表的评价结论，并重点做好以下工作：

1、强化施工期环境管理，采取有效的污染防治对策，减少施工作业对环境的影响。

2、生产废水实现循环回用不外排；生活污水经配套埋地式污水处理设施处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923—2005)中工艺与产品用水水质标准后，回用于厂区生产用水，不外排。

3、热熔渣喷水冷却的含尘蒸汽通过水幕隔离系统+卷扬门隔离实现密闭隔离后与渣罐清理的粉尘由集气罩+变频除尘风机集中统一收集，经湿式旋流强化凝聚除尘器除尘后通过2根32米排气筒排放。在钢渣转运区设置干雾抑尘系统。废气排放执行《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)中表2新建企业大气污染物排放浓度限值、表4无组织排放浓度限值。

4、加强厂区噪声管理，合理设置车间布局，对高噪声设备应进行消声、减振处理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、生活垃圾应进行集中收集由环卫部门统一清运。

三、项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

四、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市罗源生态环境局

2020年10月9日