生态环境行政主管部门审批意见：

罗环保评〔2020〕22号

国网福建省电力有限公司福州供电公司报送的《福州罗源将军帽110kV变电站扩建输变电工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《环境影响评价法》第 22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司在福州市罗源县碧里乡将军帽110千伏变电站预留位置扩建 2 号主变一台，新增变电容量1×50兆伏安；扩建110千伏间隔1个；新建110千伏架空线路50米。本期扩建工程在原变电站内进行扩建，不需要新增征地、拆迁、平整场地。

二、本项目应落实《报告表》提出的各项生态保护措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，采取必要的污染防治措施，确保各项污染物达标排放。

2、选用低噪声设备，设备安装时采用减振降噪等措施控制噪声对周围环境的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

3、变电站厂界的工频电场场强和磁感应强度应低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的限值：工频电场强度限值：4000V/m，工频磁感应强度标准限值100μT。

4、生活污水依托站内前期已建的化粪池处理后用于周边绿地浇灌。

5、扩容事故油池容量至30m3，事故油、废蓄电池等危险废物应委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。

三、严格落实环保“三同时”制度，项目建成后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

四、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市罗源生态环境局

2020年10月9日