生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2022〕16号

福建诚德产业园管理有限公司报送的《诚德家具产业园项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第 22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司在罗源县洪洋乡工业区4个旧石材厂房：1号厂区（原融鑫石材厂房）、2号厂区（原鑫盛石材厂房）、3号厂区（原芳盛石材厂房）、4号厂区（原申辉石材厂房）项目规划红线内建设诚德家具产业园项目。项目占地面积为41199.89m2，年产家具10000套。

二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：

1、近期生活污水经处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1中的旱作作物标准后用于周边农田灌溉，远期生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1的B级标准）后进入园区市政污水管网，纳入乡镇污水处理厂统一处理。

2、打磨和木料加工粉尘经集气罩收集+脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，刷漆、喷漆及晾干废气经水帘+UV光解+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，非甲烷总烃、二甲苯等废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/ 1783-2018）中表1、表3、表4标准限值要求，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求及无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃厂区内监控点处任意一次NMHC 浓度值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录表 A.1 排放限值要求。

3、优化布局，对高噪声设备采取隔声、减振等综合降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

4、生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一外运处置；收集尘收集后与木屑、木质边角料一起外售综合利用；规范建设危险废物暂存间，漆渣等危险废物委托有资质的单位进行处置。

三、主要污染物总量控制及调剂方案：该项目允许排放量VOCs≤0.7672吨/年，项目投产前应取得VOCs总量指标，依法申领排污许可证或者排污登记。

四、该项目违反“三同时”行为已实施行政处罚，建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2022年4月29日