生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2023〕36号

福州市合元昌家具有限公司报送的《年产50万套板式家具技改项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司在福建省福州市罗源县罗源湾开发区南片工业区租赁福建宏丰冶金备件有限公司厂房建设年产50万套板式家具技改项目。项目新增租赁面积为2544m2，合计总租赁面积9804m2，项目技改将现有2#车间内产品组装、包装设备搬迁至5#厂房，保留原有1条UV漆滚涂线，1条水性漆滚涂线，1个产品喷漆房；对1条水性漆悬挂式静电喷漆线进行提升改造，新增地流工艺，新增1个样品喷漆房，1个脉冲干式打磨房，技改后生产规模保持不变，仍为年产50万套板式家具。

二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：

1、喷漆废水及喷淋废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入罗源县城区污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B等级标准）。

2、喷漆、滚涂、烘干、固化工序设置集气设施，喷漆废气经水帘除漆雾后与滚涂、固化、烘干有机废气一同经水喷淋+二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放；木工加工工序废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；砂光工序设置集气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的新污染源二级标准及无组织排放监控浓度限值，涂装废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1、表3、表4相关排放标准要求。VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值标准。项目环境防护距离为2#生产车间外100m，3#生产车间外50m。防护距离内不得有居民区、医院、学校等大气环境敏感目标。你司应将防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好防护距离内的规划用地控制工作。

3、合理布局车间内生产设备，高噪声设备采取减振、隔声、消声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处置，边角料和残次品、废包装袋、除尘粉尘、废砂带、废砂外售综合利用，规范危险废物暂存间，漆渣、废活性炭等危险废物委托有资质的单位进行处置。

三、项目主要污染物排放控制要求：项目允许排放量VOCs≤1.098吨/年,项目投产前应依法办理排污许可手续。

四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，依法申领排污许可证或者排污登记。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2023年12月11日