生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2024〕3号

福建航塑新材料科技有限公司报送的《聚烯烃医用薄膜罗源湾生产基地建设项目（二期工程）环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司在福建省福州市罗源县松山镇台商投资区松山片区(原厂址)建设聚烯烃医用薄膜罗源湾生产基地建设项目（二期工程）。项目新增主要建筑面积30550.47m2，在原有厂区内建设1#厂房、3#厂房，办公楼和科研楼，在1#厂房内新增宽幅薄膜生产线3条和复合加工配套设备3套，3#厂房为仓库。扩建后新增年产聚烯烃医用薄膜（宽幅薄膜）1540t，全厂一期、二期年产聚烯烃医用薄膜11240t/a。

二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：

1、生产冷却用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入罗源县污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B等级标准）。

2、宽幅薄膜生产线废气经“静电油烟净化+活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒排放；非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值标准；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2限值要求。

3、合理布局车间内生产设备，高噪声设备采取减振、隔声、消声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处置；边角料、不合格品等统一收集后外售物资回收公司综合利用；规范建设危险废物贮存间，废活性炭等危险废物委托有资质的单位进行处置。

三、项目主要污染物排放控制要求：项目允许排放量VOCs≤1.08吨/年,项目投产前应依法办理排污许可手续。

四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，依法申领排污许可证或者排污登记。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年1月4日