生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2024〕5号

福建丸顺新能源汽车科技有限公司报送的《福建丸顺新能源汽车科技有限公司新能源汽车零部件生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司在福建省福州市罗源县福州台商投资区松山片区92-B-22地块规划红线内建设福建丸顺新能源汽车科技有限公司新能源汽车零部件生产项目。项目用地面积38479.17m2，规模为年产新能源汽车电池上盖60万件、支架件30万件、底护板60万件、箱体10万件的生产规模。

二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：

1、加强施工期管理，确保各项污染物达标排放。

2、项目食堂污水经隔油池处理后与生活污水汇入化粪池预处理与生产废水一同排入厂区拟建污水处理站，综合废水采用“隔油+水解酸化+生物接触氧化+超滤+反渗透+蒸发”的处理工艺处理达标后回用于生产用水，不外排。中水回用执行《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)中洗涤用水水质标准；废水处理系统产生的反渗透浓水经蒸发器处理，蒸发后结晶物作为危废处置；远期待福州台商投资区污水处理厂建成运行后，全厂废水应经论证后纳入福州台商投资区污水处理厂集中处理。

3、焊接废气通过水喷淋处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值；燃气锅炉采用低氮燃烧器技术，燃气烟气经收集后直接通过15m高排气筒排放，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表3大气污染物特别排放限值标准；电泳、喷涂及后续烘干工序等废气经分别收集后统一通过“水喷淋+除湿+沸石转轮浓缩+脱附RTO燃烧装置”处理后引至15m高排气筒排放，有机废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783—2018)表1、表3及表4排放限值，非甲烷总烃厂内监控点任意一次浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》( GB 37822—2019) 附录A的表A.1标准；烘干炉燃烧机采用低氮燃烧器技术，燃气烟气经收集后通过15m高排气筒排放，废气排放参照《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)文件要求执行。

4、合理设置厂区布局，采取综合降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处置；金属边角料、废包装材料、纯水制备系统固废、除尘粉尘等一般固废外运综合利用；规范建设危险废物暂存间，废矿物油、废脱脂及硅烷槽渣、废过滤棉、废水站污泥、污水废过滤介质、蒸发废盐、废包装桶、废漆渣、废电泳槽渣等危险废物定期委托有资质单位进行处置。

6、配套建设事故应急池，编制环境应急预案报生态环境部门备案；危险化学品仓库、危险废物间、废水处理池、浓水槽、应急池等按重点污染区防渗要求进行建设。

三、项目主要污染物排放控制要求：项目允许SO2≤0.45吨/年，NOx≤1.92吨/年，VOCs≤2.44吨/年。项目投产前应通过海峡股权交易中心取得SO2和NOx指标，并依法办理排污许可手续。

四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年2月8日