生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2024〕6号

福州昌博集装箱制造有限公司报送的《昌博集装箱迁扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司从原租赁福州亮峰钢化玻璃有限公司厂房内搬迁至福建省福州市罗源县松山镇岐后村岐后660号（福建省恒益建材科技有限公司3#、4#、6#厂房北跨）建设昌博集装箱迁扩建项目，租赁面积19955m2，规模由原来的年产国际标准钢集装箱800台增加至年产1000台国际标准钢集装箱。

二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：

1、喷漆废水、淋雨试验废水及喷淋废水循环使用，定期捞渣，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入罗源县城区污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B等级标准）。

2、喷砂废气经抛丸机自带除尘设施处理后一同与机加工经布袋除尘器处理废气通过15m高排气筒排放；喷塑废气经自带滤筒过滤装置处理后通过15m高排气筒排放；喷漆废气经水帘和二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放；固化废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放；打砂、打磨废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的新污染源二级标准及无组织排放监控浓度限值，涂装废气有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1、表3、表4相关排放标准要求，VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值标准。

3、合理布局车间内生产设备，高噪声设备采取减振、隔声、消声等措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处置；边角料和残次品、废包装袋、除尘粉尘、废打磨片外售综合利用；规范危险废物暂存间，漆渣、废包装桶、废活性炭等危险废物委托有资质的单位进行处置。

三、项目主要污染物排放控制要求：项目允许排放量VOCs≤1.224吨/年,项目投产前应依法办理排污许可手续。

四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，并依法办理排污许可手续。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年2月18日