生态环境行政主管部门审批意见：

榕罗环评〔2024〕7号

福建东恒新能源集团有限公司报送的《福建东恒新能源集团有限公司新能源汽车电池精密结构件二期变更项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第 22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你司在福建省福州市罗源县松山镇创业大道9号内对原来新能源汽车电池精密结构件生产项目二期项目进行变更。二期加工新能源汽车电池精密结构件年产2200000pcsU型框电池模组、64000000pcs侧板委外工序变更为自行生产，新增124800pcs电芯连接组件(CCS)。配套全自动喷粉生产线、热洁炉等。

二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：

1、超声波清洗机生产废水经调节池+混凝沉淀+A/O反应池+二次沉淀池处理后与生活污水经化粪池处理后一起接入市政污水管网，纳入罗源县污水处理厂统一处理；废水排放标准执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）。全自动喷粉线生产废水车间收集后进入调节池+混凝沉淀+A/O+超滤+反渗透回用车间，部分浓水通过MVR蒸发器浓缩，不外排,蒸发浓缩液当危废处置。

2、喷粉线前处理酸性气体经碱液喷淋塔酸碱中和后经15m高排气筒排放；热洁炉废气先经过热交换器降低废气温度，再与固化炉废气合并后经过催化燃烧处理后由15m高排气筒排放；锅炉燃烧废气要求低氮燃烧后经15m高排气筒排放。锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中排放限值；颗粒物、氯化氢等排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准排放限值及无组织排放监控浓度限值；热洁炉废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078- 1996)及《福建省生态环境厅等五个部门联合关于印发<福建省工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（闽环保大气〔2019〕10号）中的相关规定限值，非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中表1、表2、表 3 标准限值厂区内监控点处任意一次浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制 标准》（GB37822-2019）中附录A 表 A.1 标准限值：监控点处任意一次浓度值。

3、生产设备采取隔声、消声、减震等综合降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处置；边角料、废次品收集后出售；规范建设危险废物暂存间，废活性炭、蒸发浓缩液等危险废物定期委托有资质的单位进行处置。

三、项目主要污染物排放控制要求：项目允许排放量VOCs（非甲烷总烃）≤0.6013吨/年;氮氧化物排放总量≤2.13264吨/年，二氧化硫排放总量≤0.387吨/年，新增二氧化硫:0.1793吨/年，氮氧化物:0.93514吨/年，变更项目投产前应取得二氧化硫、氮氧化物排放指标,并依法办理排污许可手续。

四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年3月20日